| Nr pisma: WEB23E200506 | Zawada, 03.11.2023r. |
| --- | --- |
| Dotyczy: BADANIE RYNKU – zapytanie o informację cenową |  |

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: „Dostawa nowej przenośnej wytaczarki z funkcją napawania” do Enea Bioenergia sp. z o.o.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:

wojciech.drzazga@enea.pl, w terminie do dnia 16.11.2023 r. do godz. 13:00 (CET).

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

- Wojciech Drzazga –Kierownik Zespół Obsługi Warsztatu

tel. 882 032 952, adres e-mail: wojciech.drzazga@enea.pl

- Adam Wątroba - Kierownik Dział Sprzętu i Usług Transportowych

tel. 607 034 641, adres e-mail: adam.wantroba@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:

___________________________

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz informacji,

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

| Załącznik nr 1. Formularz informacji. |
| --- |
| (pieczęć wykonawcy) |  |
| Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi: Dostawa nowej przenośnej wytaczarki z funkcją napawania do Enea Bioenergia sp. z o.o. |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |
| działając w imieniu i na rzecz: |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa nowej przenośnej wytaczarki z funkcją napawania do Enea Bioenergia Sp. z.o.o. Cena netto z dostawą jednej sztuki nowej przenośnej wytaczarki z funkcją napawania: Razem: ..……………………..PLN |

- Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .

- Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

- ...............................

| Miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.

Szczegółowy opis zapytania o informację

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa nowej przenośnej wytaczarki z funkcją napawania do regeneracji otworów gniazd pod sworznie ,wały itp.

2.	Parametry techniczno-użytkowe:

  - Moc silnika głównego minimum od 1,8 do 2,3 kW

  - Prędkość obrotowa wrzeciona. 0.1-400r/min

  - Średnica wytaczania w zakresie od 22 do 400 mm

  - Średnica napawania w zakresie od 35 do 400 mm

  - Dwa wały wytaczające:

    - Długość wału wytaczającego 40 x 2200 mm + przedłużka 520 mm

    - Długość wału wytaczającego 20 x 1800 mm

  - Napięcie sieciowe 230 V

  - Waga urządzenia całego zestawu max 250 kg.

- Wymagana dokumentacja:

  - Deklaracja zgodności CE

  - Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku Polskim.

  - Katalog części zamiennych w j. Polskim z rysunkami

  - ISO 9001

- Szczegółowe parametry techniczne oraz wymagane wyposażenie dla urządzenia:

  - Możliwości urządzenia:

    - Wybór trybu napawania / wytaczania

    - Wybór kierunku obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek

    - Wybór kierunku podawania do przodu/do tyłu

    - Płynna regulacja posuwu 0 – 350 mm/min

    - Automatyczny tryb pracy Wytaczanie (ustawiamy długość przejścia w mm, po czym maszyna wraca do pierwotnego położenia z dużą prędkością)

    - Tryb automatyczny Napawanie (ustawiamy prędkość obrotową, krok napawania, długość napawania, kierunek obrotów - maszyna wykonuje napawanie, wyłącza się po zakończeniu pracy)

    - Tryb automatyczny Napawanie sektorowe (ustawiamy kąt napawania, prędkość obrotową, cofnięcie i długość napawania - maszyna wykonuje napawanie na zadanym sektorze i zatrzymuje się).

  - W zestawie urządzenia:

    - Głowica do obróbki płaszczyzn 48-255mm+ kreowanie żłobów i nacinanie pod seger

    - Łączony wałek wytaczający fi=40x2200mm+ 40x520 mm przedłużka

    - Łączony wałek wytaczający fi=20x1800 mm

    - Elektroniczny lub elektromechaniczny panel sterujący

    - Ręczne lub automatyczne sterowanie

    - Możliwość regulacji:

      - częstotliwość obrotów i prędkość posuwu wytaczania;

      - długość wytaczania (posuw);

      - prędkość spawania;

      - kąt spawania sektora.

    - Cyfrowa linijka pomiarowa do ustawiania długości noża

    - Zestaw do precyzyjnego centrowania

    - Wózek transportowy

    - Stojak dla maszynę

    - Zacisk łożyska wału wytaczającego 4 szt., 2 uchwyty główne + 2 uchwyty dodatkowe dla stabilności wrzeciona, odległość otworów na wrzecionie na oprawie narzędziowej 65 mm

    - Klamry 12 szt.

    - Tuleje redukcyjne do wrzeciona 20x1800 mm

    - Uchwyt narzędziowy S16P SCLCR 120mm

    - Uchwyt narzędziowy S16P SCLCL 120mm

    - Uchwyt narzędziowy S16D SCACR-L 60mm

    - Uchwyt narzędziowy S16D SCMCN 60mm

    - Płytki CCMT09T304 10 szt.

    - Nożyki i oprawki (narzędziowe lewostronna Ø 12X40 mm, prawostronna Ø 12X40mm, lewostronna Ø 12X60 mm, prawostronna Ø 12X60 mm, nożyki Ø 12 mm 10 szt.

    - Średnicówka - 450mm 1 szt.

    - Pierścienie centrujące 2 szt.

    - Zestaw centrujący osi otworu:

      - Pierścienie centrujące – 2 szt.

      - Śruba M10X100мм – 6 szt.

      - Płyty centrujące 10X30X60мм – 6 szt.

      - Uchwyt narzędziowy fi=10mm, L=50mm (lewy) – 1 szt.

      - Uchwyt narzędziowy fi=10mm, L=50mm (prawy) – 1 szt.

      - Uchwyt narzędziowy fi=10mm, L=25mm (SCMCN) – 1 szt.

      - Płytka (06) – 10 szt.

    - Zestaw tulei:

      - Tuleje przejściowe Ø40X30X100mm – 4 szt.

      - Tuleja dystansowa przednia Ø40X30X60mm – 1 szt.

      - Tuleja dystansowa tylna Ø40X30X50mm – 1 szt.

    - Zestaw Kluczy Imbusowych (2,5T-4T-6T-8T-12L)

    - Śrubokręt 22/24

    - Klucz Uchwyt wskaźnika zegarowego

    - Klucz Morse M14*50mm kołek M14*50

- Dokładne miejsce dostawy/świadczenia zamówienia:

Enea Bioenergia sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec.

- Gwarancja:

Gwarancja na wszystkie produkty objęte zamówieniem 24 miesiące.

- Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji dostawy do 1 miesiąc od podpisania umowy.

- Termin płatności:

30 dni od dostarczonej faktury.