| Nr pisma: WEB24E000381 | Zawada, 28.03.2024r. |
| --- | --- |
| Dotyczy: BADANIE RYNKU – zapytanie o informację cenową |  |

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: „Dostawa urządzenia do mycia” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:

lukasz.piatek@enea.pl, w terminie do dnia 04.04.2024 r. do godz. 10:00 (CET).

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

- Łukasz Piątek – Biuro Techniczne

tel. 506 219 092, adres e-mail: lukasz.piatek@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:

___________________________

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz informacji,

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

| Załącznik nr 1. Formularz informacji. |
| --- |
| (pieczęć wykonawcy) |  |
| Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi: Dostawa urządzenia do mycia dla Enea Bioenergia sp. z o.o.. |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |
| działając w imieniu i na rzecz: |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzenia do mycia dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Tabela 1. Ceny netto za poszczególne materiały i usługi Szacowana ilość Cena jednostkowa netto w zł Wartość zamówienia (szacowana ilość x cena jednostkowa) netto w zł Urządzenie do mycia 1 sztuka Chemia do mycia wysokociśnieniowego 600 litrów Chemia aktywna piana 200 litrów Chemia wosk 100 litrów Nabłyszczasz 60 litrów Sól do zmiękczacza 400 kg Lanca z dyszą rotacyjną 1200 mm 1 sztuka Lanca strumieniowa 1200 mm z dyszą 1 sztuka Lanca 1200 mm z końcówką piany 1 sztuka Szybkozłączki 10 sztuk Pompka do wypompowywania chemii z beczek 1 sztuka Przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi i dojazdem Suma *wszystkie koszty w tym dojazdu wliczone w cenę |

- Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .

- Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

- ...............................

| Miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.

- Przedmiot zamówienia:

  - Dostawa urządzenia do mycia sprzętu ciężkiego oraz  samochodów osobowych.

  - Dostawa chemii na potrzeby eksploatacji urządzenia do mycia zgodnie ze specyfikacją producenta do utrzymania gwarancji urządzenia:

    - Chemia do mycia wysokociśnieniowego 600 l w beczkach 200 l

    - Chemia aktywna piana 200 l w beczce 200 l

    - Chemia wosk 100 l w bańkach 20 l

    - Nabłyszczasz 60 l w bańkach 20 l

    - Sól do zmiękczacza 400 kg w workach 25 kg.

  - Dostawa wyposażenia dodatkowego do urządzenia:

    - Lanca z dyszą rotacyjną 1200 mm – 1 sztuka

    - Lanca strumieniowa 1200 mm z dyszą – 1 sztuka

    - Lanca 1200 mm z końcówką piany – 1 sztuka

    - Szybkozłączki do łączenia węża z lancą – 10 sztuk

    - Pompka do wypompowywania chemii z beczek – 1 sztuka

- Parametry techniczno-użytkowe urządzenia do mycia:

2.1. Zasilanie 400 V

2.2. Zakres uzyskanych temperatur minimum 45°C

2.3. Moc grzewcza od 24 do 30 KW

2.4. Ciśnienie robocze od 100 do 130 bar

2.5. Wydajność tłoczenia wody od 800 l/h do 950 l/h

- Szczegółowe parametry techniczne oraz wymagane wyposażenie dla urządzenia do mycia:

  - Urządzenie wysokociśnieniowe w obudowie ze stali nierdzewnej z elektrycznym podgrzewaniem wody

  - Urządzenie ma być przystosowane do pracy w temperaturze zewnętrznej do – 15°C

  - System ochrony przeciwmrozowej poprzez cyrkulację wody dla narzędzi roboczych oraz ochrona wnętrza urządzenia przed zmrożeniem poprzez ogrzewanie elektryczne sterowane termostatem.

  - Schowek na lance ze stali nierdzewnej 2 szt.

  - Sterowanie urządzeniem poprzez przełącznik z dedykowanymi programami mycia tj. mycie wysokociśnieniowe z chemią, podawanie chemii w postaci obfitej piany, płukanie, wosk.

  - System dostępu do uruchomienia urządzenia do mycia:

    - System dostępu do uruchomienia urządzenia oparty na kluczykach elektronicznych, żetonach lub kartach magnetycznych zaprogramowany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

    - W zestawie w zależności od zastosowanego sposobu startowego  myjni 50 szt. kluczy, żetony 200 szt., kart magnetycznych 50 szt.

    - Zabezpieczenie uruchomienia urządzenia przez osoby nieuprawnione.

  - System zmiękczania wody o wydajności dostosowanej do wymaganej wydajności urządzenia do mycia.

    - Zintegrowany z urządzeniem zmiękczacz wody

    - Produkcja wody osmotycznej

    - System zmiękczania kompletny zawierający w sobie poniższe akcesoria:

      - Zbiornik soli

      - Głowica kontrolująca

  - System podawania chemii odrębnie dla danego programu poprzez pompy chemiczne.

  - Bębny samozwijające ze stali nierdzewnej z mocowaniem na słupach osobnych dla każdego bębna na wysokości przynajmniej 2,20 m i 20 m wężem wysokociśnieniowym 2 SN 400 bar - 2 szt.

  - Pistolety wysokociśnieniowe  - 2 szt.

    - Lanca strumieniowa 1200 mm z dyszą i osłoną dyszy mocowana do węża przy pomocy szybkozłączki umożliwiającej szybką wymianę na lance z dyszą rotacyjną

    - Lanca 1200 mm z końcówką piany.

- Dokładne miejsce dostawy/świadczenia zamówienia: Enea Bioenergia sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec. Urządzenie do zostanie zamontowana obok hali warsztatu H-4.

  - Urządzenie do mycia zostanie posadowiona na przygotowanej płycie żelbetowej pełnej o wymiarach 3,00 m x 1,5 m x 0,18 m, na rogu Hali H4 – zaznaczone na poniższym rysunku kolorem czerwonym

  - Po stronie Wykonawcy jest doprowadzenie instalacji wodnej ciepłej oraz zimnej do urządzenia (w tym wykonanie odpowiednich otworów w ścianie) w ocieplanych izolowanych rurach z istniejącej instalacji wodnej na hali zaznaczonej na poniższym zdjęciu kolorem niebieskim

  - Po stronie Wykonawcy jest doprowadzenie instalacji elektrycznej w tym przewidzianych do urządzenia zabezpieczeń elektrycznych z rozdzielnicy wewnątrz hali (w tym wykonanie odpowiedniego otworu w ścianie). – około 20 m przewodu elektrycznego z wtyką 63A.

- Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia, gwarancja :

Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Gwarancja na wszystkie produkty objęte zamówieniem 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne  zgodnie z wymaganiami producenta w celu utrzymania gwarancji na urządzenie przez okres 2 lat..

Naprawy gwarancyjne – oczekiwany okres to dwa dni robocze na reakcję oraz 7 dni roboczych na naprawę urządzenia liczony od dnia zgłoszenia.

- Pozostałe wymagania

  - Do oferty wymagane jest przesłanie specyfikacji technicznej myjni oraz całego wyposażenia w języku polskim.

  - Dostawca opracuje i trwale zamontuje na urządzeniu instrukcję obsługi do mycia ładowarek, samochodów ciężarowych oraz osobowych

  - Dostawca przeszkoli wyznaczone osoby w zakresie obsługi oraz eksploatacji urządzenia podczas uruchomienia urządzenia.