OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny

na modernizację układu pompowego pomp OPT 1 i 2 (250 WP-3 )wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia:

  - Wykonanie prac związanych z modernizacją 2 szt. pomp OPT1 i 2  (typ 250WP3)

  - Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

- Termin wykonania robót/usług: do dnia  31.12.2019 r.

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

- Oferty należy złożyć na adres:

Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec bud. F 12 kancelaria I-sze piętro

- Termin składania ofert:  do 14 .03. 2019 r. do godz. 12 00.

- Wewnętrzny termin otwarcia ofert:   14.03. 2019 r. do godz. 12 30.

- Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.

z opisem:

Oferta w przetargu na zakup płytowych wymienników ciepła.

Nie otwierać przed godz. 1230 w dniu 14 .03.2019 r.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Ponadto oferta powinna zawierać:

  - Wynagrodzenie ofertowe - wg Załącznika nr 1 do formularza ofertowego

  - Warunki płatności.

  - Terminy wykonania,

  - Okres gwarancji,

  - Okres ważności oferty,

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - Referencje   zgodnie   z   wymaganiami  określonymi   w SIWZ

  - oświadczenia  określone we wzorze  formularza stanowiącego   załącznik nr  1 do  ogłoszenia.

  - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (jeżeli jest wymagane).

- Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

  - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

  - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

- Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100 % |

Bilans oceny ofert:  K= K1

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) (porównywana będzie Cena netto   nie zawierająca podatku VAT)

Gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

Udzielana   przez   Oferenta   gwarancja  musi  mieć co najmniej 36 miesięcy.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

- Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.

- Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

- Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.

- W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

- Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

- Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych                                             w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

- W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

- W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

- System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

- Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

- W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację                        o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

- Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

- Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej

- Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

- Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388

- Wymagania   Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.  Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi   dokumentami.

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:

Bogusław Marczewski

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 63 18

e-mail: boguslaw.marczewski@enea.pl

w zakresie formalnym:

Katarzyna Trojanowska

Specjalista ds. zakupów

tel. +48 15 865-61 25; fax: +48 15 865 61 88

e-mail: katarzyna.trojanowska@enea.pl

- Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

- Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  - Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego, obowiązującą w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru końcowego - w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub formie pieniężnej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie. Zabezpieczenie  w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w formie pieniężnej będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór ( formularz) oferty

Załącznik nr 2 - do ogłoszenia - Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  (SIWZ).

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy.

Załącznik nr 4 do ogłoszenia -  Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Klauzula Informacyjna.

Załącznik nr 6 do ogłoszenia -  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych.

Załącznik  nr 7   do  ogłoszenia  - Warunki  przeprowadzenia  aukcji

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa ....................................................................................................................

  - Siedziba ..................................................................................................................

  - N rachunku   bankowego   Oferenta …………………………………………………………………..

  - Nr telefonu/faksu....................................................................................................

  - nr NIP.......................................................................................................................

  - adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……

  - osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na modernizacje 2 szt. pomp OPT 1 i 2 – 250 WP3 .

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Wynagrodzenie ofertowe.

  - Termin  realizacji.

  - Okres gwarancji

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 500 000 zł netto rocznie.

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, w zakresie wykonywania remontów i modernizacji pomp typu W o wydajności nie mniejszej niż 100 m3/h w okresie 2016-2018 z podaniem miejsca remontu i tel. osób , które mogą udzielić referencji.

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2015-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

  - Oświadczenie o posiadaniu zdolności kredytowej o wartości co najmniej 200 000 zł.

  - Oświadczenie:

    - o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,

    - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - o posiadaniu przez osoby dozoru, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,

    - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,

    - o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji,

    - o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego,

    - o wykonaniu zamówienia	 samodzielnie /  z udziałem podwykonawców,

    - o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert,

    - o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    - O zdolności kredytowej pozwalającej na zaciągnięcie zobowiązania o wartości co najmniej 500 000 zł.

    - o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

    - o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (słownie:  jeden milion złotych) /poza polisami obowiązkowymi OC/ lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług,

    - o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

    - o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

    - o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy  projekt  umowy  i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

    - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,

    - oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych (w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną).

- Oświadczamy, że:

    - wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

    - jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT,

    - wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

    - jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

tak /  nie

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest: __________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Dokumenty wymienione w pkt 4

__________________________________    __________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

# Załącznik nr 1 do formularza oferty

# WYNAGRODZENIE OFERTOWE

| lp. | Zakres prac | Planowana ilość | Wynagrodzenie jednostkowe w zł za modernizację 1 szt | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja układu pompowego pomp OPT1 i OPT 2 | 2 |  |  |
|  | Suma |  |  |  |

# Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

PRZEDMIAR PRAC DO WYKONANIA - SIWZ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA: 	„Modernizacja układu pompowego pomp OPT1 i 2 w Elektrowni Połaniec”

ADRES OBIEKTU:	ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26,

28-230 Połaniec

Opracował:

Bogusław Marczewski

Piotr Wojciechowski

I.	WSTĘP - FUNKCJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.	Cel modernizacji.	3

2.	Ogólny zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego:	3

II.	MODERNIZACJA POMP OPT	4

1.	Opis stanu istniejącego	4

2.	Zakres prac modernizacyjnych agregatów pompowych	4

3.	Wymagania stawiane agregatom pompowym po modernizacji lub nowym	5

4.	Okres gwarancji	6

4.1	Gwarantowane Parametry Techniczne	6

5.	Procedury odbiorowe pomp	6

5.1.	Wymagania dla testów	7

5.2.	Wymagania dla Rozruchu	8

5.3.	Wymagania dla Ruchu Próbnego	9

5.4.	Wymagania dla Gwarantowanych Parametrów Technicznych	9

6.	Dokumentacja z modernizacji pomp	10

7.	Wynagrodzenie	11

8.	Załączniki	11

CZĘŚĆ TECHNICZNA

# WSTĘP - FUNKCJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia „Modernizacja układu pompowego pomp OPT1 i 2 (250WP-3).

## Cel modernizacji.

- Uzyskanie oszczędności energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne 	 	elektrowni,

- Podniesienie sprawności pomp do min. 70%

- Zmniejszenie wysokości podnoszenia istniejących pomp.

- Zmniejszenia emisji gazów spalinowych do atmosfery (w szczególności, CO2).

- Zwiększenie niezawodności, trwałości i sprawności układu pompowego (zmniejszenia awaryjności).

- Zmniejszenie występowania korozji wewnętrznych podzespołów pomp.

- Wyeliminowanie regulacji dławieniowej / regulatora AR 213A/.

Podstawową funkcją modernizacji zespołów pompowych, instalacji jest podniesienie efektywności (sprawności) energetycznej pompowania i co się z tym wiąże uzyskanie oszczędności energii pompowania.

## Ogólny zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego:

- Wykonanie pomiarów parametrowych istniejącej pompy 250WP3 na stanowisku pompy OPT3.

- Uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego zakresu pracy agregatów pompowych po pomiarach.

- Zaprojektowanie nowego zespołu hydraulicznego pompy lub dobór nowych pomp spełniających wymagania zawarte w rozdz. II pkt. 3.

- Zastosowanie odpowiednich materiałów spełniających wymagania z rozdz. II pkt. 3.

# MODERNIZACJA POMP OPT

## Opis stanu istniejącego

Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje modernizacje 2 szt. pomp z 4 szt. zainstalowanych agregatów pompowych na Członie ciepłowniczym nr 2. Zadaniem tych pomp jest dostarczanie wody technologicznej do Kopalni Siarki w Osieku. Pompy mogą pracować w układzie równoległym. Zawsze pracuje tylko jedna pompa druga stanowi 100% rezerwę.

Pompy 250WP3 są pompami poziomymi wielostopniowymi. Króćce wlot/ wylot pompy umiejscowione są w pionie. Króciec tłoczny podłączony jest do rurociągu tłocznego łączącego pompę z kolektorem. Na rurociągu tłocznym zainstalowana jest armatura w postaci zaworu zwrotnego i zaworu odcinającego. Na rurociągu ssawnym zainstalowana jest armatura w postaci zaworu odcinającego i filtra kątowego o oczku 1x1mm. Pompa połączona jest z silnikiem przez sprzęgło elastyczne. Wymiary gabarytowe pomp pokazano w Załączniku Nr 2.

Dane techniczne agregatów pompowych.

- Pompa typu 						250WP3

- Produkcja 						ŚFP

- Wirowa, trzech stopniowa, pozioma

  - Parametry pracy:

- Wydajność                                                        	700 m3/h

- Wysokość podnoszenia                                    	18.5  atm

- Obroty 						1480 obr/min

- Sprawność zmierzona w 2008r			55%

- Temperatura pracy 					145 0C

- Ciśnienie na ssaniu pompy 				7 atm

- Medium woda z rzeki Wisły

  - Silnik typ	 SCUdm 124s-E 		500kW

## Zakres prac modernizacyjnych agregatów pompowych

  - Remont kapitany z modernizacja pomp.

    - Odbiór od Zamawiającego

    - Kompletny demontaż i montaż po przeglądzie technicznym

i  modernizacji

    - Ocena stanu technicznego poszczególnych podzespołów pomp,

    - Regeneracja uszkodzonych elementów korpusu pompy, legalizacja wszystkich "zamków",

    - Wykonanie badań penetracyjnych, ultradźwiękami na obecność istotnych wad odlewów korpusów i pierścieni stopniowych.

    - Zaprojektowanie i dostawa nowych wirników i kierownic.

    - Dostawa i montaż nowych elementów pompy:

- Wał

- Pierścienie uszczelniające

- Łożyska z uszczelnieniami olejowymi

- Wężownic chłodnic oleju

- Uszczelnienia mechaniczne typu kompakt

- Tarczy i przeciwtarczy odciążającej

    - Próba ciśnieniowa pompy

    - Próba parametrowa na stanowisku prób.

    - Zaprojektowanie i dostawa nowej konstrukcji podstawy / ramy/ do posadowienia 	innego typu silnika elektrycznego  typu Sh400 H4Bm 6 kV 400 kW

    - Dostawa sprzęgła łączącego silnik z pompą

    - Dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej /zamontowanej

w obrębie pompy/.

    - Opracowanie i dostarczenie poświadczenia   z  przeprowadzonego  przeglądu

i modernizacji oraz kopie atestów i świadectw.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram określający daty i miejsca fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostaw na dwa tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia oraz umożliwi udział w testach i odbiorach .

    - Wykonawca na swój koszt odbierze  od  Zamawiającego pompy OPT1 i OPT2 oraz dostarczy je Zamawiającemu po zakończeniu prac.

    - Wykonawca prowadzi nadzór   nad   montażem oraz 72 – godzinnym Ruchem Próbnym poszczególnych zmodernizowanych zespołów pompowych oraz Pomiarami Gwarantowanymi Parametrów Technicznych przed przekazaniem do eksploatacji przy pomocy zainstalowanej aparatury pomiarowej Zamawiającego.

2.1.17	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Plan jakości w  ciągu   2 tygodni  od zawarcia   Umowy.

## Wymagania stawiane agregatom pompowym po modernizacji (Gwarantowane  Parametry Techniczne) :

    - Wydajność nominalna pompy		420 m3/h

    - Wysokość nominalna podnoszenia	 	14 atm

    - Minimalna sprawność 			70%

    - Zakres zmian wydajności 			od 350-550 m3/h

    - Temperatura wody max 			150C

    - Wykonanie materiałowe kierownic i wirników: staliwo typu DUPLEX odporne na chlorki i inne zanieczyszczenia w tłoczonej wodzie /skład chemiczny wody stanowi zał. nr 1.

Ponadto pompy powinny posiadać następujące właściwości:

    - Przyjmuje się, że dla punktów gwarantowanych:

Qnom =420 m3/h  i Hnom = 14 atm  sprawność wyniesie nie mniej niż 70%

    - Charakterystyki sprawności pomp zmierzone podczas prób odbiorczych / u Dostawcy na stanowisku prób/ przy nominalnej prędkości obrotowej muszą wykazywać wartość sprawności, powyżej 70% co najmniej w przedziale wydajności 400 – 500 m3/h.

    - Pompy muszą się cechować pełną zamiennością stanowisk pracy, tzn. musi istnieć możliwość zainstalowania ich na każdym z identycznych stanowisk i do napędu przez każdy z silników na danym stanowisku.

    - Cykl międzyremontowy dla zmodernizowanych /nowych/ pomp nie może być krótszy niż 8 lat pracy pompy

    - Pompy wyposażone będą w uszczelnienia mechaniczne.

    - Pompy muszą być przystosowane do szybkiego uruchomienia bez złożonych procedur rozruchowych.

    - Pompy będą pracować na wodzie o chwilowej temperaturze wynoszącej 150oC. Mogą wystąpić znaczne wahania temperatury od 60 do 150C.

    - Do chłodzenia pompy używana będzie woda z rzeki Wisły o znacznym zanieczyszczeniu mechanicznym i chemicznym.

    - Drgania pomp przy prędkości nominalnej i pracy w całym zakresie wydajności muszą się mieścić po zainstalowaniu w strefie A, a w okresie gwarancji pozostać z strefie B wg normy ISO 10816-7 dla kategorii 1.

    - Oferent z ofertą dostarczy referencję na remont min 2 szt. pomp typu W o wydajności nie mniejszej niż 100 m3/h w okresie 2016 -2018r z podaniem miejsca remontu i tel. osób, które mogą udzielić referencji.

## Okres gwarancji

Wykonawca udzieli Gwarancji na zakres objęty Przedmiotem Zamówienia w wymiarze czasowym:

- Urządzenia w wymiarze 36 miesięcy („Podstawowy Okres gwarancji”),

- Zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie) w wymiarze 72 miesięcy („Okres gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne”),

Okres Gwarancji dla poszczególnych zespołów pompowych liczony jest od daty protokolarnego przekazania zespołów pompowych do eksploatacji – dokonywane będą częściowe odbiory poszczególnych instalacji przypisanych konkretnym zespołom pompowym. Wykonawca w okresie Gwarancji usunie na własny koszt wszelkie usterki wynikające z nieprawidłowej pracy modernizowanych zespołów pompowych, które wystąpią w warunkach prawidłowej ich eksploatacji zgodnie z instrukcją Wykonawcy. W przypadku, gdy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca wymieni całość Przedmiotu Zamówienia lub jego element, jak również w przypadku dokonania jego istotnych napraw, okres gwarancyjny biegnie od nowa.

## Gwarantowane Parametry Techniczne

Zamawiający nie dopuszcza niedotrzymania któregokolwiek z  Gwarantowanych parametrów określonych w rozdz. II pkt 3 znamionowych pomp tj. sprawności i wydajności, wysokości podnoszenia. W przypadku, gdy pomiary wykażą nie osiągnięcie któregokolwiek z gwarantowanych parametrów. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od zamówienia na zasadach wskazanych w Umowie.

## Procedury odbiorowe pomp

Zamawiający ma prawo uczestniczyć w testach i odbiorach osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram określający daty i miejsca fabrycznych prób urządzeń i materiałów, wyszczególnionych w zakresie Dostaw.

Kontrole i próby mogą być przeprowadzone w Biurach i Zakładach Wykonawcy lub u jego Podwykonawców w zakresie przewidzianym w uzgodnionym Planie Jakości, na Terenie Budowy lub w każdym innym miejscu gdzie jest realizowana jakaś część Przedmiotu Kontraktu. Jeżeli kontrole i próby zostaną przeprowadzone w Zakładach Wykonawcy lub jego Podwykonawców Zamawiającemu zostaną udostępnione wszystkie niezbędne urządzenia i pomoc łącznie z dostępem do projektów, wyliczeń i danych produkcyjnych – bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania zasady poufności. W tym celu Wykonawca przekaże Zmawiającemu harmonogram, określający daty prób na stacji prób nie później niż na dwa tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia. Próby oraz testy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Wszystkie atesty materiałowe, mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne, działania z kalibracji itp. przeprowadzone podczas wytwarzania i montażu będą zgodne z procedurami prób, przedłożonymi Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie świadectw, wszystkich testów i wykonania prób. Wszystkie raporty z prób będą sporządzone w języku polskim.

Wszystkie uwagi dotyczące przebiegu oraz wyników prób i testów mogą być zgłaszane przez Zamawiającego a ich przyjęcie będzie natychmiast potwierdzone stosownym protokołem. Wykonawca ma obowiązek odnieść się do zapytań i uwag Zamawiającego na piśmie w terminie składania raportów z prób warsztatowych. Jeżeli w czasie prób i kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości i usterki, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w najkrótszym czasie nie dłuższym niż  4 tygodnie. W takim przypadku, na żądanie Zmawiającego, Wykonawca powtórzy te próby lub kontrole całkowicie na swój koszt.

Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach, próbach lub kontrolach poza Terenem Budowy obejmujące koszty podróży i zakwaterowania przedstawicieli Zamawiającego są pokrywane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pozostałe koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach, próbach lub kontrolach (w tym koszty organizacyjne, bezpieczeństwa pracy),  oraz   koszty podróży i zakwaterowania przedstawicieli Zamawiającego  w  przypadku    niewłaściwego   przygotowania  testów i  konieczności ich  powtórzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności organizacyjne i formalne związane z udziałem Zamawiającego w testach, próbach lub kontrolach, w tym za uzyskanie od odpowiedniej osoby trzeciej lub wytwórcy wszystkich niezbędnych zezwoleń na udział Zamawiającego.

Powyższe zapisy nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności z tytułu okresu Gwarancji oraz jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Wykonawca przedstawi w ramach oferty propozycję Planu Jakości, zawierającą:

  - zakres prób i testów wykonywanych w trakcie produkcji elementów wchodzących w zakres dostaw,

  - procedury w/w prób i testów,

  - zakres dokumentacji (protokołów, raportów itp.) z w/w prób i testów, jakie zostaną przekazane wraz z dostawą,

  - zakres udziału przedstawicieli Zamawiającego w w/w próbach i testach.

Plan Jakości po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanie się załącznikiem do Umowy.

Badania odbiorcze zespołów pompowych zostaną przeprowadzone u Wykonawcy na stacji prób zgodnie z wymaganiami EN-ISO 9906 w klasie 1B w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

Badania obejmą:

- Pomiary charakterystyk wysokości podnoszenia H(Q), mocy P(Q) i sprawności ɳ(Q) dla zakresu zmian wydajności od 60 do 120% wartości znamionowej,

- W trakcie badań zostaną dokonane również pomiary drgań zespołu pompowego.

Procedury pomiarowe, zgodne z wymaganiami normy EN-ISO 9906 zostaną uzgodnione pomiędzy dostawcą i Zamawiającym, będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.

  - Wymagania dla testów

Wymagania dla Rozruchu, Ruchu Próbnego i Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych możliwych do wykonania na obiekcie. Po zakończeniu całości prac montażowych i odbiorach zgodnie z obowiązującymi procedurami urządzenia, układy i instalacje zostaną przekazane do rozruchu. Celem prowadzonych prac rozruchowych i pomiarów jest sprawdzenie osiąganych przez układy technologiczne parametrów w uzgodnionych warunkach pracy oraz sprawdzenie czy praca wszystkich urządzeń i instalacji jest prawidłowa i bezpieczna (w całym zakresie występujących warunków eksploatacyjnych).

Procedury i działania   u Zamawiającego w trakcie prac montażowych   oraz  po zakończeniu montażu zostaną podzielone na następujące etapy:

- Nadzór   nad   montażem

- Nadzór   Wykonawcy  nad 72 – godzinnym Ruchem Próbnym poszczególnych zmodernizowanych zespołów pompowych,

- Nadzór nad Pomiarami Gwarantowanymi Parametrów Technicznych przed przekazaniem do eksploatacji przy pomocy zainstalowanej aparatury pomiarowej Zamawiającego.

## Wymagania dla Rozruchu

Z uwagi na etapowość realizacji prac rozruch będzie przeprowadzony indywidualnie dla każdego zmodernizowanego zespołu pompowego.

Poniższe wymagania dotyczą Rozruchu poszczególnych zespołów pompowych.

Rozruch pomp zostanie przeprowadzony przez obsługę Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy przy udziale personelu Zamawiającego. W ramach Rozruchu wykonane będą próby funkcjonalne obejmujące sprawdzenie funkcjonowania tj.:

- będzie przeprowadzona kontrola montażu pomp,

- kompletu poświadczeń i protokołów odbiorowych,

- komplet atestów i badań jakościowych,

- instrukcji obsługi (zaakceptowana przez Zamawiającego),

- przetestowane zostaną wszystkie urządzenia, sprawdzone zostaną kierunki obrotowe urządzeń wirujących ich drgania w czasie pracy oraz temperatury łożysk,

- przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

- zostanie przetestowana wstępnie aparatura kontrolno -pomiarowa oraz sprawdzona będzie gotowość ruchowa monitoringu i algorytmów sterowania,

- wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń,

Po sprawdzeniu funkcjonowania wszystkich układów j.w. jeżeli wynik będzie pozytywny, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób, w którym będzie również zgłoszona gotowość urządzeń do Rozruchu.

Po zakończonym pomyślnie Rozruchu zespołu pompowego i dostarczeniu Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:

a) 	kompletu poświadczeń i protokołów odbiorowych,

b) 	komplet atestów i badań jakościowych,

c) 	instrukcji obsługi (zaakceptowana przez Zamawiającego),

Odbędzie się 72 siedemdziesięciodwugodzinny Ruch Próbny indywidualnie dla każdego zespołu pompowego. W trakcie Ruchu Próbnego Wykonawca potwierdzi właściwe funkcjonowanie w sposób ciągły bez awarii i Wad. W trakcie Ruchu Próbnego Zamawiający, według harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą, przeprowadzi testy pracy modernizowanych zespołów pompowych. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Próbnego jakiekolwiek urządzenie lub instalacja zostanie wyłączona z pracy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy, Ruch Próbny ulegnie przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia.

## Wymagania dla Gwarantowanych Parametrów Technicznych

Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych potwierdzające osiągnięcie przez zespół pompowy tych Parametrów dla celów określenia ewentualnej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ich niedotrzymania przeprowadzone zostaną na stacji prób u Wykonawcy. Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Sprawozdanie wraz z wynikami pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą dostarczone Wykonawcy niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jeżeli pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych wykażą, że jeden lub więcej parametrów nie zostało osiągnięte, Wykonawca, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usunie przyczynę takiego niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych. W razie braku uzgodnienia w/w terminu przez Strony w ciągu 3 dni kalendarzowych, Zamawiający wyznaczy inny, rozsądny termin usunięcia wady. Termin zatwierdzony przez Zamawiającego lub przez niego wyznaczony na podstawie niniejszego punktu jest wiążący dla Wykonawcy. Po usunięciu przyczyn niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Wykonawca przeprowadzi niezwłocznie dodatkowe pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych na własny koszt. W przypadku nie osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych w takich ponownych pomiarach lub w wyznaczonym terminie usunięcia wady, Zamawiającemu przysługiwały będzie prawo do odstąpienia od Umowy.

## Termin wykonania

## Termin obowiązywania Umowy od dnia zawarcia do dnia   30.12.2019r.

## Wykonanie  modernizacji   pierwszej  pompy   -   w   ciągu   6  miesięcy  od   zawarcia  Umowy

## Wykonanie   modernizacji  drugiej  pompy   -  w  ciągu  3  miesięcy od zakończenia  ruchu próbnego pierwszej pompy

## Wynagrodzenie

  - Ryczałtowo-jednostkowe   za  wykonanie  modernizacji   1 szt.  pompy

  - Wynagrodzenie jednostkowe modernizacji pomp powinno zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem modernizacji i transportem z i do magazynu Zamawiającego.

  - Wynagrodzenie powinna uwzględniać wszystkie czynności związane z próbami pomp na stanowisku prób u Wykonawcy i  po zainstalowaniu na obiekcie u Zamawiającego.

## Organizacja prac

## Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Dokumenty wymienione w pkt. 9.1a należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

  - Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 9.1 b należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

## Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

## Wykonawca  zabezpieczy:

  - niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

## Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:

  - Ustawą Prawo budowlane,

  - Ustawą o dozorze technicznym,

  - Ustawą Prawo ochrony środowiska,

  - Ustawą o odpadach,

  - Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.

## MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Wykonanie modernizacji  pomp  oraz prób  parametrów pomp  -  Warsztat Wykonawcy

Nadzór  nad  montażem  i  ruchem  próbnym   -    na  obiekcie  u   Zamawiającego

  - Wizja lokalna

Nie dotyczy

  - Dokumenty właściwe dla ENEA Połaniec S.A.

## Ogólne Warunki Zakupu Towarów

## Ogólne Warunki Zakupu Usług

## Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

## Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

## Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

## Instrukcja Postępowania z Odpadami

## Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

## Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

## Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

## Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

## adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

dostępne na stronie internetowej ENEA POŁANIEC S.A.: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty

## Załączniki

- Zał. Nr 1	Skład chemiczny wody do KS Osiek

- Zał. Nr 2	Wymiary gabarytowe pomp OPT

- Zał. Nr 3	Dane silnika

Załącznik nr 3 do  Ogłoszenia

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na wykonanie modernizacji układu pompowego pomp OPT1 i OPT2 250 WP-3 w Enea Połaniec

…………………………………..

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

Załącznik  nr 7   do  ogłoszenia  - Warunki  przeprowadzenia  aukcji

AUKCJA ELEKTRONICZNA

I. Warunki

1.	Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

2.	Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.

3.	Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, złożone wraz z Formularzem ”OFERTA”.

4.	Kryteriami oceny ofert są:

4.1.	Cena Netto.

5.	Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będą:

5.1.	Cena Netto,

6. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.

8. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.

9. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to trzecią cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę.

10.  Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.

11. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunięciu awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców

1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji

2. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji swojego konta na stronie https://aukcje.eb2b.com.pl/. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji i składania ofert w jej trakcie. Następnie Wykonawcy kontaktują się z administratorem platformy zakupowej eB2B drogą mailową, lub telefoniczną (możliwości kontaktu podane są na stronie https://aukcje.eb2b.com.pl/, w zakładce KONTAKTY)                 w celu uzupełnienia danych

3. Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców                      w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiałyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.

4. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu „Oferta”)

5. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: mazur.marek@enea.pl , niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału                           w aukcji.

III. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą

- Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz

•dostęp do sieci Internet,

•włączona obsługa JavaScript,

•zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,

•zainstalowany Acrobat Reader,

Platforma eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj. wersji nie starszych niż: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.