Zakres rzeczowy do wyceny

Szczegółowy zakres  usług  opisany w załączonych dokumentach :

Regeneracja pierścienia miażdżącego młyna węglowego MKM-33 poprzez ponowne

Napawanie

I .  Zakres prac:

- Transport pierścieni miażdżących z Magazynu Zamawiającego do siedziby Wykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na układanie na czas  transportu pierścieni  jeden na drugim

- Oczyszczenie pierścieni miażdżących

- Wykonanie oceny stanu technicznego pozostałej warstwy napawanej pierścienia miażdżącego

- Wykonanie badań na obecność pęknięć pierścienia miażdżącego ( PT, )

- Wykonanie ważenia pierścienia przed procesem napawania regeneracyjnego (zdalne uczestnictwo przedstawiciela Zamawiającego – video-rozmowa  )

- Wykonanie ważenia pierścienia po  procesie usuwania warstwy  napawanej regeneracyjnego (zdalne uczestnictwo przedstawiciela Zamawiającego – video-rozmowa

- Wykonanie ważenia pierścienia po  procesie  napawania regeneracyjnego (zdalne uczestnictwo przedstawiciela Zamawiającego – video-rozmowa  )

- Wykonanie dokumentacji jakościowej

- Transport pierścieni miażdżących z Magazynu Wykonawcy  do siedziby Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na układanie na czas  transportu pierścieni  w stosy.

- Usuwanie napoiny

- Napawanie  regeneracyjne pierścienia miażdżącego do uzyskania wymiarów zgodnych z rysunkiem nr 2-1711

Rozliczenie :

Poz.1-9 kwota ryczałtowa

Poz. 10  kwota rozliczona powykonawczo na podstawie ceny jednostkowej za 1kg usuniętej napoiny – kwota zawierająca wszystkie koszty związane usunięciem 1kg napoiny

Poz. 11 kwota rozliczona powykonawczo na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie  1kg napoiny -  Kwota zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem 1kg napoiny.

II . Wymagania stawiane Wykonawcy

- Wykonawca musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015. Wykonawca załączy do oferty kopię certyfikatu.

- Wykonawca wykaże , że dysponuje odpowiednim sprzętem specjalistycznym pozwalającym na realizację zadania, tj. co najmniej jednym zautomatyzowanym stanowiskiem do napawania pierścieni o średnicy co najmniej 3250 mm oraz urządzeniem dźwigowy pozwalającym na manipulację, załadunek i rozładunek pierścienia o w/w gabarytach i ciężarze. Wykonawca do oferty  załączy oświadczenie, wraz z wykazem posiadanego sprzętu.

- Wykonawca wykaże ,że dysponuje pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa tj. co najmniej 5 osobami zatrudnionymi na umowę o prac i posiadającymi uprawnienia operatora zautomatyzowanego stanowiska do napawania. Wykonawca załączy kopię świadectw dla wymaganej ilości osób. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w niniejszym punkcie.

- Proces napawanie należy wykonać sprawdzoną i potwierdzoną referencjami technologią.

Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, usługę napawania lub dostawy napawanych pierścieni mielących do młynów węglowych kotłów energetycznych o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi wykaz dostaw/usług wraz z podaniem ich przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

- Zamawiający wymaga zastosowania do procesu napawania  drutów rdzeniowych o właściwościach  (odporność na ścieranie , twardość, odporność na odspojenie ) i składzie chemicznym równoważnym drutowi HARDFACE DIAMOND

- Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie drutów z dodatkiem boru.

- Wykonawca wraz z ofertą dostarczy kartę charakterystyki zawierająca skład chemiczny oferowanego drutu .

- Termin  wykonania prac

Termin realizacji regeneracji poszczególnych pierścieni miażdżących  będzie uzgadniany każdorazowo przez przedstawicieli stron .

Zamawiający w okresie trwania umowy  planuje przeprowadzić regeneracje   6  szt pierścieni miażdżących – ilość  ta może ulec zmianie w zależności od kosztów regeneracji poszczególnych pierścieni miażdżących oraz warunków ,których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy .

Załączniki :

Załącznik nr 1 Pierścień miażdzący  2-1711