Zakres rzeczowy do wyceny

Wymiany 2 ślimaków L=17 m oraz remontu ich obudowy

Instalacja Biomasy - Dołek Leśna

Zakres prac obejmuje:

- przedstawienie i uzgodnienie za Zlecającym wstępnego harmonogramu prac (nie dłuższym niż 2 tygodnie),

- wymianę ślimaków L=17 m pracujących na Instalacji Dołka Leśna w ENEA Elektrownia Połaniec wraz z zespołami łożyskowymi,

- wymianę obudowy dolnej (podłogi) ślimaków wraz ze sporządzeniem jej dokumentacji powykonawczej (zastosować blachę gr.6mm Hardox 450 lub równoważną),

- zabezpieczenie antykorozyjne farbą nowej obudowy podajnika ślimakowego,

- uzbrojenie ślimaków w komplet łożysk, zgodnie z rysunkiem i dokumentacją (obudowy, łożyska, tuleje wciągane, pierścienie FRB identyczne jak w załączniku - SKF),

Wykonanie wstępnych oględzin podczas umówionej wizji lokalnej, a wykonanie ostatecznych pomiarów obudowy ślimaków po zakończeniu procesu wyboru ofert.

- atesty użytych materiałów i certyfikatów zgodności wykonania należy przesyłać na adres mailowy:   radoslaw.matusiewicz@enea.pl   przed wystawieniem faktury.

Zlecający zapewnia: 2 nowe ślimaki znajdujące się na magazynie, pomoc w transporcie ślimaków z i na magazyn, pomoc pracy dźwigu przy demontażu/montażu krat i przekładni. Zlecający nie zapewnia dźwigu podczas wymiany ślimaków i blach podłogi.

Budowę rusztowań według wskazań Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia: zakup kompletu zespołów łożysk oraz blach na obudowę podajnika.

Załączony rysunek obudowy dolnej służy wyłącznie celom ofertowym.

Przewidywany wstępnie termin rozpoczęcia prac od 1 grudnia 2021 r.

Sporządził:

Radosław Matusiewicz

Tel. 015-865-60-19,    kom. 882-090-271   radoslaw.matusiewicz@enea.pl